FICHA TÉCNICA: ACTIVADOR TW

Estos datos están sujetos a cambios sin previo aviso, consulte periódicamente ésta información, para ver su actualización.

DESCRIPCIÓN:

ACTIVADOR TW: Este producto está diseñado para el control de algas, bacterias y hongos en sistemas de enfriamiento recirculantes abiertos.   El poder sinergístico que resulta de la mezcla de isotiazolinonas activadas y humectantes de alto poder de penetración lo convierte en un biocida especialmente eficaz.

Para establecer el volumen a dosificar y su frecuencia, se  recomienda consultar con su asesor técnico especializado.

Mediante el estudio señalado se garantizará el menor consumo de producto posible y por ende los costos más bajos.

COMPOSICIÓN:

Preparación conteniendo: 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona, 2-Metil-4-isotiazolin-3-ona en solución acuosa. Mezcla de agentes oxidantes acomplejados de origen orgánico.

PROPIEDADES FÍSICAS:

PROPIEDADES:

| Estado | Liquido verde sin olor. |
| --- | --- |
| Densidad | 1.015 – 1.030 |
| pH | 7,0 |
| Solubilidad | Miscible en agua |

- Color:  Blanco lechoso

- Aspecto: levemente viscoso

- Olor: característico

- Solubilidad: poco soluble en agua

VENTAJAS:

- Ayuda a controlar algas, hongos y bacterias.

- Es de alto espectro.

- Contiene inhibidores de corrosión para reducir el ataque ácido de los cilindros y de las  partes hidráulicas como mecánicas.

ALIMENTACION AL SISTEMA

Este producto debe ser aplicado al sistema en forma manual o con ayuda de una bomba dosificadora..

CONTROL DEL TRATAMIENTO

El control de algas puede evaluarse por inspección visual.  Para evaluar el control de microorganismos existen métodos sencillos como el uso de "bio-stiks".  Consulte a su asesor técnico si es necesario.

MANEJO, ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

- Almacénese bajo techo y lejos del alcance de los niños.

- No corrosivo, irritante para los ojos, irritar la piel y membranas mucosas.

- Evítese el contacto con los ojos, la piel y la ropa.  Consulte la etiqueta y la hoja de seguridad para más información.

DOSIFICACION:

La dosificación de este producto dependerá del volumen de agua a tratar, así como el grado de contaminación del sistema.

PRECAUCIÓN:

Si se derrama  el químico en el cuerpo, quitar la ropa y enjuagar con abundante agua. Si por accidente el químico es salpicado en los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos y obtener atención médica inmediata.

- Manténgase fuera del alcance de los niños.

- Sólo para uso industrial.

- No almacene en recipientes metálicos o de vidrio.

ROMBO DE SEGURIDAD

Salud

Inflamabilidad

Reactividad

Riesgo específico

ÍNDICE DE RIESGO:

0: Mínimo, 1: Leve, 2: Moderado, 3: Serio, 4: Severo

RIESGOS ESPECÍFICOS:

W: No usar agua, OXY: Oxidante, Corr: Corrosivo, Acid: Ácidos, Alc: Alcalinos

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

Regirse por la norma legal vigente para manejo y transporte de líquidos, mantener los recipientes bien tapados.

atte.

Juan Mauricio Alcaráz Sanmartín

Ing. Metalúrgico U de A.

Depto. Técnico

Cel. 318 724 18 20.

# Text boxes

0

2

c

2

1X1

1X